ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

- __________________________________

- __________________________________

Αναβάθμιση (Μητρική – Επεξεργαστή - Μνήμη)

Περιγραφή

Θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση του υπολογιστή μας ώστε να αποκτήσουμε ένα πιο σύγχρονο και πιο γρήγορο υπολογιστή.  Αποφασίζουμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε τη μητρική μας αλλάζοντας ταυτόχρονα και τον επεξεργαστή και τη μνήμη του παλιού μας Η/Υ.

Βήματα αναβάθμισης

- Επισκεφτείτε ένα δικτυακό κατάστημα (π.χ. www.e-shop.gr ακολουθούμε: Προϊόντα – Υπολογιστές). Μπορούμε έτσι να ενημερωθούμε για τύπους, χαρακτηριστικά και κόστος σε επεξεργαστές, μνήμες, μητρικές.

- Θα πρέπει να επιλέξουμε εκτός από τη μητρική, επεξεργαστή και μνήμη που να είναι συμβατά με τη μητρική που επιλέξαμε (να συνεργάζονται).

- Επιλογή επεξεργαστή

  - Πηγαίνουμε στην κατηγορία Υπολογιστές/Κεντρικοί Επεξεργαστές

  - Επιλέγουμε επεξεργαστή της Intel και τύπο Core i3 ή i5 για να δούμε τις διαθέσιμες συχνότητες επεξεργαστών. (Μπορείτε να επιλέξετε και όποιον άλλο επεξεργαστή θέλετε, π.χ. AMD A8)

  - Επιλέγουμε τον επεξεργαστή που θέλουμε.

  - Καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή που επιλέξαμε από τους διαθέσιμους που υπάρχουν:

| Όνομα επεξεργαστή – τύπος |  |
| --- | --- |
| Socket (βάση τοποθέτησης) |  |
| Συχνότητα λειτουργίας (χρονισμός) |  |
| Αριθμός πυρήνων |  |
| Μέγεθος cache μνήμης (cache size) |  |
| Υποστηριζόμενοι χρονισμοί μνήμης |  |
| Ενσωματωμένα γραφικά; |  |
| Κόστος (€) |  |

Προσέχουμε ειδικά τον τύπο της βάσης τοποθέτησης (Socket) και τον υποστηριζόμενο χρονισμό μνήμης, διότι με βάση αυτά θα γίνει η επιλογή της μητρικής, και του τύπου της μνήμης που θα επιλέξουμε.

- Επιλογή μητρικής

  - Πηγαίνουμε στην κατηγορία Μητρικές Κάρτες

  - Επιλέγουμε να δούμε εκείνες τις μητρικές που έχουν το ίδιο socket με τον επεξεργαστή που επιλέξαμε προηγουμένως. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι συνεργάζονται.

  - Από τις διαθέσιμες μητρικές διαφόρων εταιριών, επιλέγουμε αυτή που θέλουμε.

  - Στη συνέχεια καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της που επιλέξαμε:

| Μοντέλο |  |
| --- | --- |
| Τοποθέτηση (τύπος διαστάσεις) |  |
| Υποδοχή επεξεργαστή (socket) |  |
| Chipset |  |
| Υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών |  |
| Υποδοχές μνήμης |  |
| Υποστηριζόμενες συχνότητες λειτουργίας μνήμης |  |
| Μέγιστη ποσότητα μνήμης (GB) |  |
| Υποστήριξη δίσκων |  |
| Ενσωματωμένες συσκευές (on-board) |  |
| Κόστος (€) |  |

- Επιλογή τύπου και μεγέθους μνήμης

  - Από τη μητρική που επιλέξαμε (παραπάνω πίνακας), καθορίζεται ο τύπος/ είδος μνήμης και το μεγαλύτερο μέγεθος (GB) που μπορούμε να  επιλέξουμε.

  - Πηγαίνουμε στην κατηγορία Υπολογιστές/Μνήμες RAM

  - Επιλέγουμε την κατηγορία μνήμης που υποστηρίζει η μητρική μας σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα που επιλέξαμε (π.χ. DDR3 SDRAM).

  - Επιλέγουμε ποσότητα (GB) και είδος μνήμης που θέλουμε, προσέχοντας η συχνότητα λειτουργίας της μνήμης (MHz) που επιλέγουμε να αντιστοιχεί με αυτή της μητρικής που επιλέξαμε παραπάνω. (Η συχνότητα λειτουργίας της μνήμης δεν θα πρέπει να ξεπερνά την υποστηριζόμενη μέγιστη συχνότητα που υποστηρίζει η μητρική).

  - Καταγράφουμε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία της μνήμης που επιλέξαμε:

| Ονομασία-κατασκευαστής |  |
| --- | --- |
| Μέγεθος (GB) |  |
| Τύπος μνήμης |  |
| Αριθμός αρθρωμάτων (1 ή 2); |  |
| Συχνότητα λειτουργίας (ταχύτητα διαύλου) |  |
| Κόστος (€) |  |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ:  __________ + _________ + __________ =